中科院青藏高原研究所北京交叉研究及信息处理中心项目

“电缆询价公告”

现公布“电缆材料”技术标准及供货商资质要求，请符合条件的有意合作者按照规定报价；报价请以电子文档形式投“中科院青藏高原研究所北京交叉研究及信息处理中心项目报价信箱”：jjgc@itpcas.ac.cn，电子邮件主题统一格式是“电缆报价文件----******”，其中“******”指各报价单位，并在报价表下方注明联系人及联系电话.

一、电缆的技术要求：

1、一级、二级负荷干线选用B类NH-YJV-1KV型电缆，三级负荷干线选用YJV-1KV型电缆。

2、型号规格及电压等级符合设计要求，并有原厂合格证，电缆合格证上有生产许可证编，实际截面积、阻值等必须符合国家标准。

3、每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出产日期，电缆轴、包装应完好无损。

4、电缆外观完好无损，无机械损伤，无明显皱折和扭曲现象，绝缘层无老化及裂纹。

5、交联电缆必须符合GB12706、IEC502标准要求，对电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能， 符合GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收等规范 ，并符合GB 50411—2007 建筑节能工程施工验收规范 ，按规定经北京市质量监督部门复检合格,每种规格电缆均按下列第四、第六的电缆规格明细进行报价，同时要求电缆分盘包装,每盘电缆中间均不得出现断头,电缆长度偏差不得大于-0.5%。

除以上注明事项外，其他均应符合有关国家标准或行业规范要求。

二、资质要求

报价单位必须具有法人资格，是具有专业生产电缆的厂家，在北京地区具有一定得销售规模与售后服务优势，具有良好市场信誉的企业

三、投标时需要提供样品一段（长度20cm，规格YJV-4*35+1*16）。

四、规格数量

1.NHYJV4*25+1*16数量776.6米

2.NHYJV5*16数量320米

3.NHYJV3*95+2*50数量180.5米

4.YJV3*95+2*50数量480米

5.NHYJV3*35+2*16数量222.4米

6.YJV4*35+1*16数量107.3米

7.YJV3*35+2*16数量137.6米

8.YJV3*25+2*16数量580.5米

9.NHYJV3*25+2*16数量62.4米

10.NHYJV3*50+2*25数量251.7米

11.YJV4*95+1*50数量1145.3米

12.NHYJV5*4数量16米。15.6米

13.NHYJV5*10数量409.8米

14.NHYJV5*6数量97.56米

15.YJV5*6数量1180.48米

16.NHYJV4*6数量13.65米

17.NHYJV4*35+1*16 126.82米

18.NHYJV3*35+1*16 28.3米

19.NHYJV3*50+1*25 24米

20.NHYJV3*4数量10米

以上电缆数量为参考，具体数量现场实际需求定，增加“须按照届时的书面通知加工生产。”

五、报价截止时间：从公告发出之日起7个自然日。

技术咨询电话：包工13522565872

技术咨询地址：朝阳区大屯路甲4号（工地现场）

六、电缆报价表（附后）

电缆报价表          品牌：

| 序号 | 电缆规格型号 | 单价（M／元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NHYJV4*25+1*16 |  |
| 2 | NHYJV5*16 |  |
| 3 | NHYJV3*95+2*50 |  |
| 4 | YJV3*95+2*50 |  |
| 5 | NHYJV3*35+2*16 |  |
| 6 | YJV4*35+1*16 |  |
| 7 | YJV3*35+2*16 |  |
| 8 | YJV3*25+2*16 |  |
| 9 | NHYJV3*25+2*16 |  |
| 10 | NHYJV3*50+2*25 |  |
| 11 | YJV4*95+1*50 |  |
| 12 | NHYJV5*4 |  |
| 13 | NHYJV5*10 |  |
| 14 | NHYJV5*6 |  |
| 15 | YJV5*6 |  |
| 16 | NHYJV4*6 |  |
| 17 | NHYJV4*35+1*16 |  |
| 18 | NHYJV3*35+1*16 |  |
| 19 | NHYJV3*50+1*25 |  |
| 20 | NHYJV3*4 |  |

联系人：

联系电话：

报价说明：(各报价单位自行编写)